## Slide 1: 8. 센서 활용
위덕대학교 에너지전기공학부
이 수 형

## Slide 2: 8.1 초음파 센서
거리 측정 센서
  초음파, 레이저, 적외선 센서를 사용
  초음파 : 상대적으로 저렴하게 제작 가능
초음파 센서
  40kHz의 음파를 발산하여 되돌아오는 신호를 탐지하여 음파의 전달 시간을 측정하여 거리를 계산
Parallax.com 사의 초음파 센서
HC-SR04 초음파 센서

## Slide 3
초음파 센서의 거리 측정
  TRIG : 10us의 펄스 송신 → 물체에 반사되어 되돌아옴
  ECHO : 반사파가 도달하면 HIGH 신호가 입력됨
  도달 시간 (음속 = 340 [m/s])

## Slide 4: 예제 8-1
회로구성
아두이노 우노 : 1개, 초음파 센서 : HC-SR04, 점퍼선 여러 개

## Slide 5: 예제 8-1: 스케치
int trig = 9; // TRIG
int echo = 10; // ECHO
void setup()
{
// TRIG는 출력용으로 설정
pinMode(trig, OUTPUT);
// ECHO는 입력용으로 설정
pinMode(echo, INPUT);
// 시리얼 통신 초기화
Serial.begin(9600);
}
예제 8-1. 초음파 센서의 사용

## Slide 6: 예제 8-1: 스케치
void loop()
{
// TRIG 신호 만들기
// - 2us 동안 LOW 신호 출력 : 전에 HIGH로 되어있을 경우를 방지
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH); // - 10us 동안 HIGH 신호 출력
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig, LOW);
// ECHO 신호 입력받기, echo핀에 HIGH가 될때까지 시간 측정
long duration = pulseIn(echo, HIGH);
// 시간을 거리로 환산
double distance = duration * 0.017; // 시리얼 포트를 통해서 전송
Serial.println(distance); // 잠시 대기하기
delay(10);
}
예제 8-1. 초음파 센서의 사용

## Slide 7: 예제 8-1
시간 측정용 함수
  pulseIn() 함수 : 지정된 신호가 들어올 때까지의 시간 측정
    long duration = pulseIn(echo, HIGH);
    echo핀에 HIGH가 들어올 때까지 기다리면서 시간 측정 (단위 us)
3핀의 초음파 센서 사용
  3핀 센서 : TRIG핀과 ECHO핀이 동일한 핀을 사용함
  연결된 핀을 OUPUT모드로 변경 후 펄스 송신, 그리고 INPUT모드로 변경 후 pulseIn()함수를 이용하여 측정

## Slide 8: 예제 8-1: 수정
void loop()
{
// TRIG 신호 만들기
// 9번핀을 출력용으로 설정
pinMode(9, OUTPUT);
// - 마이크로초 동안 LOW 신호 출력
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(2);
// - 10 마이크로초 동안 HIGH 신호 출력
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(9, LOW);
// 9번핀을 입력용으로 설정
pinMode(9, INPUT);
// ECHO 신호 입력받기, echo핀에 HIGH가 될때까지 시간 측정
long duration = pulseIn(9, HIGH);
…
3핀 초음파 센서의 사용시 (9번핀에 연결된 경우)

## Slide 9: 연습
6장의 캐릭터 LCD를 사용하여 측정된 거리를 아두이노에서 바로 표시할 수 있는 회로를 구성하고 스케치를 작성하라.

## Slide 10: 예제 8-2 : 후방 감지기
회로구성
아두이노 우노 : 1개, 초음파 센서 : HC-SR04, LED : 색상별 2개씩, 저항 : 220옴 6개, 점퍼선 여러 개

## Slide 11: 예제 8-2

## Slide 12: 예제 8-2: 스케치
// 초음파 센서의 핀과 연결할 아두이노 핀 정의
int trig = 9; // TRIG
int echo = 10; // ECHO
// 출력할 LED의 핀들을 정의
int leds[6] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
void setup()
{
// TRIG는 출력용으로 설정
pinMode(trig, OUTPUT);
// ECHO는 입력용으로 설정
pinMode(echo, INPUT);
// LED 핀들을 출력용으로 설정
for(int i=0; i<6; i++)
pinMode(leds[i], OUTPUT);
// 시리얼 통신 초기화
Serial.begin(9600);
}
예제 8-2. 초음파 센서를 활용한 후방감지기

## Slide 13: 예제 8-2: 스케치
void loop()
{
// TRIG 신호 만들기
// - 2us 동안 LOW 신호 출력
// 이 전에 HIGH로 되어있을 경우를 방지
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
// - 10us 동안 HIGH 신호 출력
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig, LOW);
// ECHO 신호 입력받기, echo핀에 HIGH가 될때까지 시간 측정
long duration = pulseIn(echo, HIGH);
// 시간을 거리로 환산
double distance = duration * 0.017;
Serial.println(distance);
……
예제 8-2. 초음파 센서를 활용한 후방감지기
예제 8-1과 동일한 코드

## Slide 14: 예제 8-2: 스케치
……
// LED를 출력하기 위하여 값의 범위를 변환
// 10 cm ~ 100 cm 를 6 ~ 0개의 숫자 (점등할 LED 수)로 조절
int ledno = map(distance, 10, 150, 6, 0);
for(int i=0; i<6; i++) {
if(i < ledno) {
digitalWrite(leds[i], HIGH);
}
else {
digitalWrite(leds[i], LOW);
}
}
// 잠시 대기하기
delay(100);
}
예제 8-2. 초음파 센서를 활용한 후방감지기

## Slide 15: 예제 8-2 : 설명
map() 함수
  한 변수의 범위를 다른 범위로 계산하여 주는 함수
    int ledno = map(distance, 10, 150, 6, 0);
    변수 distance의 값이 10~150사이로 변하는 경우 이 값들을 6~0 사이의 값으로 선형보간하여 변환
    distance == 0 → ledno = 6 … distance == 75 → ledno = 3 … distance == 150 → ledno = 0

## Slide 16: 8.3 적외선 인체감지 센서
적외선 인체감지 센서 모듈 : PIR(Passive Infra-red)
  적외선 센서가 내장되어 있어 주위에 인체가 발산하는 적외선의 변화가 생기는 경우 일정 시간 동안 HIGH 신호를 출력으로 보내는 센서
  앞면 : dome 형태의 편광 필터가 있으며 외부에 노출
  뒷면 : 2개의 가변저항으로 감도/HIGH신호 유지 시간 조절

## Slide 17: 예제 8-3
회로구성
아두이노 우노 : 1개, 적외선 인체감지 센서 : 1개, 점퍼선 여러 개
핀을 확인한 후 연결

## Slide 18: 예제 8-3: 스케치
// PIR 센서를 사용할 핀 정의
int pir = 12;
// 아두이노 보드의 LED 출력
int led = 13;
void setup()
{
// PIR센서가 연결된 핀을 입력용으로 설정
pinMode(pir, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT); // LED를 출력용으로 설정
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int value = digitalRead(pir); // 센서를 통해서 값을 읽어들임
// 센서값에 따라 LED를 켬
if(value) digitalWrite(led, HIGH);
else digitalWrite(led, LOW);
Serial.println(value);
delay(100);
}
예제 8-3. 적외선 인체감지 센서
// 센서를 통해서 값을 읽어들임

## Slide 19: 8.4 온습도 센서
온도/습도 센서
  DHT11 : 아두이노에서 사용가능한 대표적인 온도/습도 센서
    온도사양 (Temperature Specification)
      분해능(Resolution) : 1 ℃
      정확도(Accuracy) : ± 2 ℃
      측정범위(Measuring Range) : 0~50 ℃
    습도사양 (Humidity Specification)
      분해능(Resolution) : 1% RH
      정확도(Accuracy) : ± 5% RH (0~50℃)
      측정범위(Measuring Range) : 20~90% RH (25℃)
    사양 (Specification) :
      동작전압(Operating Voltage) : 3.3 ~ 5V
      권장 보관 조건(Recommended storage conditions) : 온도 10~40 ℃ / 습도 60% RH 이하

## Slide 20: 8.4 온습도 센서
AM2302센서 (DHT22)
  DHT11에 비해서 고성능의 센서
    온도사양 (Temperature Specification) :
      분해능(Resolution) : 0.1 ℃
      정확도(Accuracy) : ± 0.5 ℃ - 측정범위(Measuring Range) : -40~80 ℃
    습도사양 (Humidity Specification) : - 분해능(Resolution) : 0.1% RH - 정확도(Accuracy) : ± 2% RH
    단점 : 측정시간이 더 필요함
연결
  DHT11/DHT22 : 4개의 핀이 있으며 추가 회로구성이 필요함
  센서 모듈을 사용함으로 포트에 직접 연결이 가능해짐

## Slide 21: 8.4 온습도 센서
데이터 전송 방법
  1개의 데이터 선을 통해서 아두이노와 데이터를 주고 받는 방식 (Single Wire Two Way)
  아두이노에서 시작 신호를 전송한 후 대기 → 센서에서 온도와 습도 정보를 전송 (응답신호 + 40비트 이진 신호 전송)
  복잡함 ⇒ [SimpleDHT by Winlin] 라이브러리 사용

## Slide 22: 8.4 온습도 센서
DHT11/DHT22 라이브러리
  라이브러리 매니저를 이용하여 SimpleDHT 라이브러리 설치

## Slide 23: 예제 8-4
회로구성

## Slide 24: 예제 8-4
회로구성 : 모듈 사용시

## Slide 25: 예제 8-4: 스케치
// DHT11을 구동시키기 위한 헤더파일
#include <SimpleDHT.h>
// DHT11 센서모듈이 연결된 데이터 선
int pin = 2;
// DHT11 센서모듈을 사용하기 위한 객체 정의, 생성자에 핀 번호 사용
SimpleDHT11 dht11(pin);
void setup() {
// 시리얼 통신 초기화
Serial.begin(9600);
}
예제 8-4. 온습도 센서 DHT11 구동

## Slide 26: 예제 8-4: 스케치
void loop() {
// 측정 시작
Serial.println("Start DHT11 sensing...");
// 측정용 변수
byte temperature = 0; // 온도
byte humidity = 0; // 습도
// 온도 측정 결과의 성공 여부를 판단하기 위한 변수
int err = SimpleDHTErrSuccess;
// 측정 결과를 읽어오면서, 오류 여부를 검사하기
if((err = dht11.read(&temperature, &humidity, NULL)) !=
SimpleDHTErrSuccess) {
// 오류 발생시 처리할 내용
Serial.print("Read DHT11 failed, error code =");
Serial.println(err);
delay(1000);
return;
}
……
예제 8-4. 온습도 센서 DHT11 구동

## Slide 27: 예제 8-4: 스케치
……
// 측정 결과를 출력하기
// 온도 측정 결과 출력
Serial.print("Temperature : ");
Serial.print(temperature);
Serial.println(" °C");
// 습도 측정 결과 출력
Serial.print("Humidity : ");
Serial.print(humidity);
Serial.println(" %");
// 빈 줄을 하나 더 출력
Serial.println("");
// DHT11 센서의 경우 1초에 1번 측정 가능하므로 1초동안 대기
delay(1500);
}
예제 8-4. 온습도 센서 DHT11 구동

## Slide 28
SimpleDHT11 라이브러리 사용
  객체 생성 : 연결된 핀 번호를 생성자에 전달
    SimpleDHT11 dht11(9);
  온도 측정 : 온도/습도를 저장할 변수를 인수로 전달
    dht11.read(&temperature, &humidity, NULL));
  DHT22를 사용하는 경우
// 전연변수
SimpleDHT22 dht22(9); // dht11과 동일한 형식으로 정의
... // 생략
loop() {
... // 생략
// 측정용 변수 정의
float temperature = 0; // 온도
float humidity = 0; // 습도 // 측정 결과를 읽어오면서, 오류 여부를 검사하기
dht22.read(&temperature, &humidity, NULL); ... // 생략 delay(2500); // 2초 이상 대기해야 함
}

## Slide 29: 실습
온도와 습도의 값을 LCD를 통해서 출력하는 회로를 구성하고 스케치 프로그램을 작성하라.