## Slide 1: 4. 디지털 입출력의 기초
위덕대학교 에너지전기공학부
이 수 형

## Slide 2: 4.1 LED를 이용한 디지털 신호 출력
LED (Light Emitting Diode)
  1962 닉 홀로니악이 발명
  전원이 방향에 따라 빛을 방출
  Anode (양극), Cathode (음극)
  초기 : 빨간색, 초록색
  최근 : 노란색, 파란색, 흰색, 3색
  내부저항이 적으며 20~30mA의 전류 사용
  → 5V연결시 200옴 정도의 저항을 직렬로 연결
A C

## Slide 3
브레드보드
  전원선으로 사용되는 가로선 (빨간색 : +, 파란색 : -)
  구멍 사이의 간격은 0.1인치 (2.54mm) : DIP타입의 IC 칩의 간격과 동일

## Slide 4
저항
  전류의 흐름을 방해하는 소자
  저항값 : 색 띠로 계산
구분 색상 |  | 첫번째 띠 | 두번째 띠 | 세번째 띠 | 내번째 띠 | 다섯번째 띠
 |  | 숫자 1 | 숫자 2 | 숫자 3 | 승수 | 오차
 | 검은색 | 0 | 0 | 0 | 100 = 1 | 
 | 갈색 | 1 | 1 | 1 | 101 = 10 | ±1%
 | 빨간색 | 2 | 2 | 2 | 102 = 100 | ±2%
 | 주황색 | 3 | 3 | 3 | 103 = 1000 | 
 | 노란색 | 4 | 4 | 4 | 104 = 10000 | 
 | 초록색 | 5 | 5 | 5 | 105 = 100000 | ±0.5%
 | 파란색 | 6 | 6 | 6 | 106 = 1000000 | ±0.25%
 | 보라색 | 7 | 7 | 7 | 107 = 10000000 | ±0.1%
 | 회색 | 8 | 8 | 8 | 108 = 100000000 | ±0.05%
 | 흰색 | 9 | 9 | 9 |  | 
 | 황금색 |  |  |  |  | ±5%
 | 은색 |  |  |  |  | ±10%

## Slide 5
회로 구성

## Slide 6
스케치
int led = 13;
// 처음 시작시 한번만 수행하는 함수, 설정을 담당한다
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT); // 13번 핀을 출력으로 설정한다
}
// 반복해서 호출되는 함수
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // 13번 핀으로 5V 디지털 신호를 출력한다
delay(1000); // 1000 ms = 1초를 기다린다.
digitalWrite(led, LOW); // 13번 핀으로 0V 디지털 신호를 출력한다
delay(1000); // 1초를 기다린다.
}
예제 4-1. 첫번째 스케치

## Slide 7
추가 실습
  2초 주기가 아닌 1초 주기로 켜졌다가 꺼지는 것을 반복하도록 수정하라.
  13번 핀이 아닌 다른 곳에 연결하여 동일한 동작을 하도록 회로 및 스케치를 수정하라.

## Slide 8: 4.2 두개의 LED를 제어하기
회로 구성

## Slide 9
스케치
int ledA = 13;
int ledB = 12;
// 처음 시작시 한번만 수행하는 함수, 설정을 담당한다
void setup() {
pinMode(ledA, OUTPUT); // 13번 핀을 출력으로 설정한다
pinMode(ledB, OUTPUT); // 12번 핀을 출력으로 설정한다
}
// 반복해서 호출되는 함수
void loop() {
// LED 1만 켜기
digitalWrite(ledA, HIGH); // LED 1 켜기
digitalWrite(ledB, LOW); // LED 2 끄기
delay(1000); // 1초를 기다린다.
// LED 2만 켜기
digitalWrite(ledA, LOW); // LED 1 끄기
digitalWrite(ledB, HIGH); // LED 2 켜기
delay(1000); // 1초를 기다린다.
}
예제 4-2. 두 개의 LED 순차 점등

## Slide 10
추가 실습
  3개의 LED를 사용하여 신호등처럼 동작하는 회로를 구성하고 스케치를 완성하라.

## Slide 11: 4.3 스위치를 이용한 디지털 입력
택트 스위치를 이용하여 입력받음
연결되어 있음
떨어져 있음

## Slide 12
회로도
  저항의 역할 : 풀다운(pull-down) 저항
  스위치가 Off인 경우에 GND로 연결
  스위치 On인 경우에는 5V 인가
풀다운 레지스터

## Slide 13
스케치
// 디지털 입/출력 핀 2번을 스위치의 입력으로 설정한다.
int pushButton = 2;
void setup() {
// 시리얼 통신을 위하여 초기화하는 과정, 9600보레이트로 설정한다.
Serial.begin(9600);
// 버튼 스위치가 연결된 2번 핀을 입력 모드로 설정한다.
pinMode(pushButton, INPUT);
}
void loop() {
// 현재 버튼이 연결되어 있는 핀의 값을 읽어들인다.
int buttonState = digitalRead(pushButton);
// 입력받은 값을 시리얼 통신을 통해서 PC로 전송한다.
Serial.println(buttonState);
// 입력 상태를 안정화하기 위하여 1미리초 동안 대기한다
delay(1);
}
예제 4-3. 디지털 입력 프로그램

## Slide 14
채터링(chattering)
  스위치의 물리적인 접촉이 일어나는 경우 잡음이 발생
  채터링 방지 회로의 예
    Capacitor를 사용하여 상태가 천천히 변하도록 한다.
    S/W 로 해결 : delay()함수 사용

## Slide 15: UART 통신
시리얼 통신
  아두이노와 PC와의 통신
  UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmittor)
  RS-232, RS-422, RS-485 등의 표준방식이 존재
  아두이노에는 디지털 포트 0번과 1번이 준비되어 있음
  추가 시리얼 통신은 소프트웨어로 해결

## Slide 16
Serial 객체
  PC와의 시리얼통신을 위해 사용함
  setup()함수에서 초기화
    Serial.begin(9600);
    9600 보레이트(baud-rate)로 설정
      Baud-rate : 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, …
  Serial.println(값);
    주어진 값을 PC로 전송 print + line (줄넘김 포함)
      Serial.println(“Hello”);
      Serial.print(3.14);
      Serial.print(‘A’);
    읽기 : Serial.available() 함수와 Serial.read() 함수를 사용

## Slide 17
추가 실습
  스위치 회로에 LED를 추가하여 스위치를 누르는 경우 LED에 불이 켜지도록 회로를 구성하고 스케치를 작성하라.

## Slide 18: 시리얼 입력
Serial.available()
  현재 시리얼 포트에 새로운 값이 전송되었는지 판단하는 함수
  이 함수를 이용하여 새로운 값이 있는 경우만 읽어 들임
Serial.read()
  시리얼 포트에 저장되어 있는 값을 읽어 들임